تمرین سری دوم درس طراحی مبدلهای الکترونیک قدرت

- برای ساختن یک سلف با مقدار 1 میلی هانری و جریان DC 4 آمپر که دارای ریپل جریان 10 درصد (p-p) بصورت متقارن مثلثی  حول جریان DC است از هسته فریت استفاده می شود. فرکانس ریپل جریان 100 کیلوهرتز است. طراحی این سلف را با استفاده از  هسته های PQ شرکت TDK انجام دهید ( شامل انتخاب شماره هسته، فاصله هوایی، تعداد دور، قطر سیم و نوع آن). تلفات هسته و سیمها را حساب کنید.

آدرس سایت: http://www.tdk.co.jp/tefe02/ferrite.htm

- برای ساختن یک سلف با مقدار 1 میلی هانری و جریان AC 4 آمپر سینوسی 10 کیلوهرتز از هسته فریت استفاده می شود. طراحی این سلف را با استفاده از  هسته های EE شرکت TDK انجام دهید ( شامل انتخاب شماره هسته، فاصله هوایی، تعداد دور، قطر سیم و نوع آن). تلفات هسته و سیمها را حساب کنید.

- برای یک مبدل سوئیچینگ نیاز به یک ترانسفورماتور با هسته فریت می باشد. ولتاژ اولیه ترانسفورماتور مربعی 24 ولت با فرکانس 70 کیلوهرتز و ولتاژ ثانویه آن 300 ولت است. جریان مربعی ثانویه دامنه 5/0 آمپر دارد. اين ترانسفورماتور را با استفاده از هسته های EE شرکت TDK طرح کنید.

- برای یک مبدل Flyback نیاز به ترانسفورماتوری است که دارای اندوکتانس اولیه 100 میکرو هانری بوده و ولتاژ اولیه آن 80 ولت مربعی با دوره کار 50 درصد باشد و در حالت هدایت ناپیوسته کار می کند. ولتاژ ثانویه آن برابر 8 کیلوولت می باشد. حداکثر ولتاژ قابل تحمل کلید ورودی برابر 400 ولت است. این ترانسفورماتور را با استفاده از هسته های EE شرکت TDK طراحی کنید.

نمودار Dowell