جلسه سوم: دیود

هدف: دراین جلسه دانشجویان با مشخصات دیود و پارهای از کار بردهای علایم کوچک آن آشنا میشوند.

وسایل مورد نیاز: منبع تغذیه، مالتیمتر، سیگنال ژنراتور، اسیلوسکپ، برد بورد، دیود معمولی، دیود نوری، دیود نور زا، آپ امپ، تعدادی مقاومت و خازن.

تذکر: دانشجویان باید قبل از حضور در آزمایشگاه، اطلاعات کلی در باره نحوه استفاده از وسایل آزمایشگاهی را داشته باشند. علاوه بر آن باید مباحث نظری مربوطه را فرا گرفته، قبل از حضور در آزمایشگاه مدارها را به کمک قوانین شبکه ها تحلیل و به کمک PSpice شبیه سازی کرده باشند.

آزمایش 5-1 مشخصه دیود

منحنی مشخصه یک دیود معمولی (مثلاً )، یک دیود نوری (حساس به نور) و یک دیود نور زا (تولید کننده نور) را در جهت مستقیم به کمک یک مشخصه نگار بدست آورده در شکل 5-1 منعکس نمایید.

| الف | ب | ج |
| --- | --- | --- |
| شکل 5-1 منحنی مشخصه دیودهای: الف- معمولی، ب- Ph-D و ج- LED ؛ اندازه گیری شده توسط مشخصه نگار |

سپس منحنی مشخصه دیود  را بکمک نقطه یابی در محدوده  بدست آورده آنرا با مشخصه شبیه سازی شده مقایسه نمایید. نحوه بدست آوردن مشخصه دیود در شکل 5-2 نمایش داده شده است. مقادیر اندازه گیری شده را در جدول 5-1 منعکس و مشخصه را به صورت خطی - خطی در شکل 5-3 و به صورت خطی - لگاریتمی را در شکل 5-4 رسم کنید.

تذکر 1: برای انتخاب  و  دقت شود که  و  باشد.

تذکر 2: در انتخاب نقاط اندازه گیری شده دقت کنید که لزومی ندارد فاصله آنها یکسان باشد.

جدول 5-1 مقادیر اندازه گیری شده مدار شکل 5-2

| الف | ب |
| --- | --- |
| شکل 5-3 منحنی مشخصه خطی – خطی یک دیود معمولی: الف- اندازه گیری شده و ب- شبیه سازی شده |

| الف | ب |
| --- | --- |
| شکل 5-4 منحنی مشخصه خطی – لگاریتمی یک دیود معمولی: الف- اندازه گیری شده و ب- شبیه سازی شده |

منابع خطا:

علت تفاوت بین مقادیر اندازه گیری و شبیه سازی شده:

آزمایش 5-2 اثر دما

در دمای اتاق جریان بایاس یک دیود معمولی (مثلاً ) را  انتخاب نمایید. برای این منظور می توانید از همان مدار شکل 5-2 (با انتخاب مناسب  و ) استفاده کنید. سپس مراحل زیر را انجام دهید:

- ولتاژ دو سر دیود () را اندازه بگیرید. مقدار آنرا در جدول 5-2 یادداشت کنید.

- به مدت کمتر از 3 ثانیه مستقیماً به دیود اسپری سرد کننده بافشانید. همزمان ولتاژ دو سر دیود را اندازه بگیرید. مقدار نهایی قرائت شده را در جدول 5-2 یادداشت کنید.

- دیود را بین انگشت اشاره دست چپ خود و یک هویه گرم قرار دهید تا این که دمای محفظه دیود، دیگر برای انگشت شما قابل تحمل نباشد (). دقت کنید که انگشت شما نه به هویه و نه به سیم های دیود تماس پیدا نکند (چرا؟). در این حالت نیز ولتاژ دو سر دیود را اندازه بگیرید. مقدار نهایی قرائت شده را در جدول 5-2 یادداشت کنید.

- دیود را بین یک عایق حرارتی و یک هویه گرم قرار دهید. صبر کنید تا این که دیگر ولتاژ دو سر دیود تغییر نکند. این مقدار را  نیز در جدول 5-2 یادداشت کنید.

جدول 5-2 اثر دما بر روی ولتاژ دو سر یک دیود بایاس شده در جهت مستقیم

| داغ | گرم تر | دمای اتاق | سرد تر |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

توضیح:

آزمایش 5-3 مقاومت دیود

در دمای اتاق برای یک دیود معمولی (مثلاً ) مقاومت دینامیکی را برای چند نقطه کار بدست آورید. برای این منظور می توانید از همان مدار شکل 5-2 (با انتخاب مناسب  و ) استفاده کنید. نتایج اندازه گیری شده را در جدول 5-3 و محاسبه شده را در جدول 5-4 منعکس کنید.

| جدول 5-3 مقادیر ولتاژ دو سر و جریان گذرنده از دیود مدار شکل 5-2 |
| --- |
| 11 | 10.5 | 10 | 9.5 | 9 |  | 10A |
| 110 | 105 | 100 | 95 | 90 |  | 100A |
| 1.1 | 1.05 | 1 | 0.95 | 0.9 |  | 1mA |

جدول 5-4 مقاومت دینامیکی دیود در سه نقطه کار مختلف

| (اندازه گیری) | (شبیه سازی) | (تحلیلی) |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 10 |
|  |  |  | 100 |
|  |  |  | 1000 |

تذکر: در PSpice برای دیود  ؛  و  در نظر گرفته می شود. مقدار  را هم می توان از فایل خروجی () در قسمت  به نام  یافت.

توضیحات (نحوه محاسبه و علل اختلاف بین مقادیر بدست آمده):

آزمایش 5-4 چند مثال کار بردی

آزمایش 5-4-1 حرارت سنج

مدار شکل 5-5 را تحلیل کرده آنرا بر روی برد بورد ببندید. ولتاژ خروجی را در دمای اتاق اندازه گیری کنید. سپس دیود را سرد و گرم کرده مشاهدات خود را ذکر کنید:

الف- تفاوت بین این آزمایش و آزمایش 5-2 چیست؟

ب- آیا این مدار به همین صورت به عنوان یک دما سنج قابل استفاده است؟ اگر خیر، چرا؟

ج- اگر جواب منفی است، آیا می توان آنرا با تغییراتی قابل استفاده نمود؟ اگر جواب مثبت است، چگونه؟

توضیحات:

آزمایش 5-4-2 نور سنج

مدار شکل 5-6 را تحلیل کرده آنرا بر روی برد بورد ببندید.  و  را طوری نصب کنید که روبروی یک دیگر قرار گیرند. پایه بلندتر  و پایه وسط  آند آنها هستند (در شکل به زمین وصل شده اند).

الف- اتصال  را قطع کنید ( خاموش).  را از صفر تا 20 ولت تغییر دهید (دقت کنید که از 25 ولت تجاوز نشود زیرا احتمالاً آپ امپ معیوب می شود). ولتاژ خروجی () را اندازه بگیرید. مشاهدات خود را توضیح دهید و نتیجه گیری کنید.

ب- اتصال  را وصل کنید ( روشن).  را از 2 تا 20 ولت تغییر دهید. ولتاژ خروجی () را اندازه بگیرید. مشاهدات خود را توضیح دهید.

توضیحات:

آزمایش 5-4-3 پتانسیومتر الکترونیکی

مدار شکل 5-7 را تحلیل کرده آنرا بر روی برد بورد ببندید.  یک ولتاژ سینوسی با دامنه  و فرکانس  انتخاب شود.  ولتاژ کنترل کننده است. مقدار آنرا از صفر تا 10 ولت تغییر داده اثر آنرا بر روی ولتاژ خروجی مشاهده کنید. نتایج حاصله در جدول 5-5 منعکس نمایید.

| جدول 5-5 وابستگی دامنه ولتاژ خروجی مدار شکل 5-7 به ولتاژ کنترل |
| --- |
| 10 | 5 | 2 | 1.5 | 1 | 0.5 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | (اندازه گیری) |
|  |  |  |  |  |  |  | (محاسبه) |
|  |  |  |  |  |  |  | (محاسبه) |
|  |  |  |  |  |  |  | (اندازه گیری) |

محاسبه و توضیحات:

# Footnotes

Ph-D: Photo Diode

LED: Light Emitting Diode

Curve Tracer

Extreme

Anode

# Text boxes

شکل 5-2 نحوه بدست آوردن منحنی مشخصه دیود از طریق نقطه یابی

شکل 5-5 یک مدار نمونه برای اندازه گیری دما

شکل 5-6 یک مدار نمونه برای اندازه گیری شدت نور

شکل 5-7 مدار ساده شده یک پتانسیومتر الکترونیکی